### Technologie: Innovation in der Gebäudelüftung

Die Gebäudelüftung ist auf einer Behandlung der Luft in Subsystemen nach seriellem Muster aufgebaut. Zur jeweiligen Aufgabenstellung, Lüftung, Entrauchung, Befeuchtung werden jeweils  Rohrsysteme verschiedener Hersteller installiert. Mit der neuen Technologie der Wasserfliessbetten ergibt sich die Möglichkeit die Gebäudelüftung einfacher und wirkungsvoller zu gestalten. Dies wird dadurch  erreicht, dass

- für die verschiedenen Aufgabenstellungen nur ein Rohrsystem eingerichtet wird

- der Wärme- und Stoffaustauschs im Bedarfsfall neuartig in dem Wasserfliessbett gestaltet sind.

Die BetrSichV ist aktueller Anlass für bessere Funktionen, da der Arbeitgeber für die Sicherheit im Brandfall pers. haftet. Der Einbau der Wasserfliessbetten für die Gebäudebelüftung ist schematisch  dargestellt. Näheres: beil. Schema

Umluftwäsche und Luftbefeuchtung

Im Winterbetrieb ist eine Energieeinsparung von 50 % möglich und mit der besseren Luftwäsche sind bessere Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Luftbefeuchtung gegeben. Beim Einsatz in der Halbleiterfertigung, Autoelektronik usw. wird die wichtige, gleichmäßige Luftfeuchte erzeugt.

Brand- und Explosionsschutz nach der BetrSichV

Im Brandfall wird die Anlage auf Umluftbetrieb geschaltet. Dabei werden die Rauchgase gewaschen und als inertes, nicht zündfähiges Löschgas zurückgeführt. Die Reaktions-Verbrennungsgleichgewichte für Dampfluftgemische haben wir mit dem Allianz Zentrum für Technik ermittelt. Der Overflash, das explosionsartige Zünden der angereicherten Gase wird dadurch vermieden.

Löschgasschleier

Dampf-Luftgemische aus dem Wasserfliessbett unterscheiden sich von Luft durch die Dichte und den Auftrieb. Dadurch kann mit dem auftriebsstarken Dampf-Luftgemisch ein Löschgasschleier innerhalb von Räumen und vor einem Brandherd eingerichtet werden. Dadurch ist die Entrauchung sichergestellt und eine Ausbreitung des Brandes kommt mangels Sauerstoff zum Erliegen.

Für den Brandschutz in S-Bahnstationen ist eine Einsparung an Kosten von über 50 % bei erhöhter Sicherheit möglich.

### Realisierbarkeit

Hierfür sind beste Vorraussetzungen gegeben: 	(Näheres: WLB 06)

- mit dem Know-how über den Bau und die Eigenschaften von Fliessbetten,

- mit einfachen technischen Anwendungen und der theoretischen Berechnung der Verfahren,

- einfachen Bauteilen, Halbfabrikaten und vorgefertigte Rohrleitungen.

Fritz Curtius

88131 Lindau, den 11.05.2005

### Löschgasschleier mit Gaskreislauf

# Text boxes

Sammelleitung

Löschgas-Schleier

Zugang

Fahrgäste

Feuer hinter

Gasschleier

Ventilator

Quensch Wäscher

Rauchgas

aus Brenner

Rauchgas Überschuss

BAHN